### Használati utasítás

Lithofin MN – Olajfolt eltávolító

## Lithofin MN – Oil-Ex

Leírás:	A Lithofin MN–Olajfolt eltávolító egy zselés paszta, a kő belsejében mélyen lerakódott szennyeződések eltávolítására.

Tulajdonságok:	A Lithofin MN– Olajfolt eltávolító 2 cm mélységig oldja a régi és a friss viaszt, olajos és zsíros szennyeződéseket.

Alkalmazási 	A Lithofin MN– Olajfolt eltávolító alkalmas minden természetes és
terület:	műkőre, mint pl. márványra, gránitra, mészkőre, travertinre, Solnhofeni kőre,
 	gress lapra, téglára, cottora és egyéb kőburkolatra. Ideális konyhapult és
 	garázsbejáró tisztítására.

Alkalmazás:	A Lithofin MN– Olajfolt eltávolítót a megtisztított, száraz felületre vastagon kenjük fel, simító lapáttal gyengén dolgozzuk be, majd egy kb. 2 mm vastag réteget képezzünk. A pasztát fedjük le fóliával, hogy a száradási időt késleltessük és kb. 8-10 órán keresztül hagyjuk hatni. Teljes száradás után (a paszta fehér színű lesz) a fennmaradó száraz port seperjük le. Sötétebb színű természetes köveknél a pórusokban egy kevés por maradhat, mely idővel eltűnik, vagy azonnal a Lithofin MN–Alaptisztítóval könnyen eltávolítható. Mélyen lerakódott szennyeződéseknél a munkafolyamatot ismételjük meg.

Figyelmeztetés!	A +10 (C alatti és a +20 (C feletti hőmérsékletű burkolaton a Lithofin MN–Olajfolt eltávolító nem használható. Ha van padlófűtés, azt előzőleg kapcsoljuk ki. Érzékeny, lakkozott, műanyag, rétegelt burkolatra nem használható.

Adagolás:	Egyszeri felhordásnál kb. 2 mm vastagságban kb. 0,5 m2-nyi felülethez 250 millilitert adjunk.

Tárolás:	Hűvös és száraz helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
2 évig felhasználható.

Biztonság:	Tűztől távol tartandó. Közelében tilos a dohányzás. Ne öntsük a lefolyóba. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk, vagy vegyünk fel ,,A” típusú védőmaszkot.

Összetétel:	15-30% aromás, 30% felett alifás szénhidrogén, illatanyag, Limonene, Citral, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate.